ПРОЕКТ

Ремонт  майданчика корпусу №2

Ужгородської  СШ №5  пл.Ш.Петефі, 36

Автор проекту:

Холмогорова Лариса Василівна

Ужгород 2018

Проект «Ремонт майданчика корпусу №2 СШ №5 в м.Ужгороді по пл.Ш.Петефі,36» вкрай необхідний усьому місту, оскільки територія розташована в центрі Ужгорода і прилегла до неї пішохідна зона розкриває весь краєвид корпусу школи на якому частково відсутнє мощення, що унеможливлює повноцінне використання майданчику в період дощових опадів та тривалий час після них. На території відсутнє озеленення та споруди, які б могли захистити дітей від надмірної спеки та променів сонця. Відсутні будь-які спортивні комплекси, які б сприяли фізичному розвитку дітей. Деякі з огороджуючих споруд знаходяться в неналежному технічному стані, як і фасад господарської будівлі. На одній зі стін шкільного корпусу відсутнє опорядження. Такі фактори безпосередньо впливають на термін експлуатації будівель та споруд.

Також щодня Ужгород відвідує багато туристів та гостей міста, які бачать цей пустир та відсутність елементарного благоустрою у самому серці обласного центру, тому ми, як господарі свого європейського містечка повинні запобігти цій жахливій картині (фото див. внизу).

На місці пустиря пропоную розробити справжній спортивний дитячий майданчик із зеленими насадженнями та лавочками.

Реалізація даного проекту:

- збільшить термін експлуатації будівель та споруд шляхом проведення їх ремонту,

- надасть естетичної краси центру нашого міста,

- забезпечить дітей належним рівнем комфортності під час занять фізичною культурою на спортивному майданчику;

- підвищить рівень дитячої фізичної підготовки;

- буде архітектурно привабливим для жителів та гостей Ужгорода.

Ремонту підлягають такі складові: благоустрій території шкільного майданчику, фасади будівлі під літерою «А» та «Б», ворота №1 з огорожею №2, огорожа №4, огорожа №5. На території шкільного майданчику також необхідно спортивний майданчик та дві альтанки для захисту дітей від сонця, враховуючи відсутність зелених насаджень.

Благоустрій території передбачено провести шляхом улаштування мощення з бруківки та озеленення території. Мощення передбачено улаштовувати з відповідною водостічною системою, яка складається з бетонних лотків, бетонного дощоприймача та врізки в існуючий каналізаційний колодязь від дощоприймача. Мощення по периметру передбачено відокремлювати поребриками.

Озеленення території передбачає посів трави, садіння багаторічних квітів та саджанців дерев. Також в місцях де є відсутньою відмостка навколо будівель, таку передбачено улаштувати.

По будівлі під літерою «А» передбачено оздобити одну стіну, яка примикає до будівлі під літерою «Б». Станом на теперішній час стіна є не поштукатуреною. Загалом тут необхідно виконати покращену штукатурку стін з подальшим набризком та фарбуванням.

Будівля під літерою «Б» є поштукатуреною, однак містить чисельні дефекти. По даній будівлі необхідно провести місцями ремонт штукатурки з подальшим улаштуванням набризку та фарбуванням.

Ворота №1 та металеві елементи огорожі №2 необхідно замінити на нові. Конструкція нових воріт та металевої частини огорожі №2 повинна улаштовуватися з металевого каркасу, який виготовляється з рівнополичкового кутового прокату №40, на який в подальшому повинні кріпитися профлисти. Бетонна часина огорожі (цоколь та стовпчики) необхідно оздобити фасадною плиткою. На верхніх гранях стовпчиків та цоколя необхідно улаштувати бетонні шапочки.

Ремонтні роботи воріт №3 та металевої частини огорожі №4 не передбачаються. Щодо бетонної цокольної частини огорожі №4, то тут передбачено провести ремонт її штукатурки та оздобити її фасадною плиткою. По огорожі №5 необхідно замінити сталеві листи, які є пошкодженими та провести подвійне фарбування всієї огорожі.

До проекту додаються фотографії об'єкту із зображенням технічного стану, який потребує ремонту

| Фото №1 | Фото №2 |
| --- | --- |
| Фото №3 | Фото №4 |
| Фото №5 | Фото №6 |
| Фото №7 | Фото №8 |
| Фото №9 | Фото №10 |

Вартість проведення робіт по даному об'єкту визначалась із урахуванням нормативної потреби та цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, які передбачаються відповідними Збірниками Державних стандартів України «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4)» та «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи  (ДСТУ Б Д.2.2)», і склалися в регіоні станом на час складання проектної документації.

До вартості робіт в розрахунок включено також і витрати та показники вартості адміністративних та загальновиробничих витрат, кошторисний прибуток, ризик та податок на додану вартість (ПДВ 20%). Ці вартісні показники обчислено у порядку та згідно з вимогами Державного стандарту України «Правила визначення вартості будівництва. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293 (далі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Загальна вартість виконання робіт складає 480 114 грн.

Необхідне фінансування

| № | Найменування товарів (робіт послуг) | Ціна за одиницю грн. | Одиниць | Вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2 | Закупка матеріалів та оплата відповідних робіт | 480,114 | 1 | 480,114 |
|  | ВСЬОГО : | 480,114 |

* Файл з кошторисом витрат додається до проекту окремо

|  | Для захисту від сонячного проміння та надмірної спеки необхідним є улаштувати дві альтанки, які передбачаються з дерев’яних конструкцій з розмірами в плані 7х3м. Кожна з альтанок повинна містити стіл та лавиці для сидіння, з можливістю розміщення в середині до 15 дітей; |
| --- | --- |

Спортивний майданчик передбачається улаштувати у вигляді турніків різної конструкції з розмірами в плані близько 6,13х2,3м. Для прикладу в розрахунку прийнято спортивний комплекс типу «Мега» SK004.

|  | Комплекс, за бажанням замовника може комплектуватися додатковими спортивними елементами. Для виробництва використовуються матеріали виключно високої якості і надійності, а саме: клеєний водостійкий брус; кращі німецькі та іспанські фарби, грунтовки і антисептик; металеві труби різних діаметрів |
| --- | --- |

Спортивний дитячий майданчик із зеленими насадженнями та лавочками після реалізації проекту: